ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БЕЛЬКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016 – 2031 ГОДЫ

2016 г.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БЕЛЬКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2016 – 2031 ГОДЫ»

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Бельковского сельского поселения на 2016-2031 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Бельковского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области |
| Разработчик программы | Администрация Бельковского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области |
| Цель программы | 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры; 2. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. 3. Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием эффективных технологий и оборудования; |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых услуг. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Важнейшие целевые показатели программы | - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - улучшение санитарного состояния территории Бельковского сельского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды; |
| Сроки реализации программы | 2016-2031 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет бюджета Бельковского сельского поселения и иных источников составляет 42878 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 47 тыс. рублей; 2017 год – 118 тыс. рублей; 2018 год – 150 тыс. рублей; 2019 год – 173 тыс. рублей; 2020 год – 315тыс. рублей; 2021 год – 255тыс. рублей; 2021 – 2031 года – 26180 тыс. рублей; |
| Мероприятия программы | Основными мероприятиями программы являются: 1. В сфере водоснабжения: - Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования - Реконструкция изношенных водопроводных сетей - строительство новых водопроводных сетей; - мероприятия по уменьшению водопотребления 2.В сфере газификации: - газификация домовладений не подключенных к газораспределительным сетям; 3. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 4. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО. 5. Водоотведение: обустройство в соответствии современным санитарно-гигиеническим нормам; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей поселения |

# 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Бельковского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бельковского  сельского поселения на 2016-2031 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

# 2.1. Демографическое развитие муниципального образования

Бельковское сельское поселение расположено в центральной части Вохомского муниципального района. Площадь муниципального образования составляет 744.46кв. км. Оно граничит с севера - с Лапшинским, с юга- с Петрецовским сельскими поселениями, на востоке с Октябрьским районом, на западе с Павинским муниципальным районом Костромской области. На 01.01.2016 г. численность постоянного населения Бельковского сельского поселения составила 1355 чел. В состав поселения входят 80 населенных пунктов.

Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для Вохомского муниципального района в целом, так и Бельковского сельского поселения в частности.

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы наблюдается постепенное снижение численности населения.

На протяжении последних лет на территории Бельковского сельского поселения наблюдалось постепенное снижение численности населения. Сложившиеся тенденции в спаде рождаемости и естественного прироста в значительной степени отражают сложность переходного периода в нашей стране. Однако, уже сегодня, темпы убыли населения значительно снизились.

Для закрепления данной демографической ситуации и преломления сложившихся негативных процессов начала 2000-х годов, сохранения и поддержания демографического потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

Гидрогеологические условия

По принятому районированию территория поселения отнесена к Северному гидрологическому коридору, для которого характерны большие поверхностные стоки. Питание рек в основном снеговое и дождевое.

Гидрогеологическое районирование относит территорию поселения  к Ветлужскому району Волго-Камского бассейна.

Небольшая глубина расчленения и малые уклоны поверхности обуславливают  сравнительно неглубокое залегание грунтовых вод.

Водовмещающие породы четвертичных отложений представлены песчано-глинистыми и грубообломочными несцементированными и слабосцементированными отложениями. Воды безнапорные. Водосодержащими породами являются мелко и среднезернистые пески с галькой.

Водоносный горизонт триасовых пород является основным источником водоснабжения. Отложения характеризуются невысокой водоносностью, водопроводимость их не превышает 50 куб.м в сутки, возможные дебиты  групповых водозаборов вскрывающих этот горизонт до 30 л/с.

Подземные воды триасовых отложений используются для водоснабжения с помощью шахтных  колодцев и одиночных буровых скважин, дебиты которых изменяются от долей литра в секунду, до 4 л/с.

Параметры  пробуренной скважины следующие: дебит составляет 2.4 л/с, понижение уровня откачки 13.5м, глубина установившегося уровня воды 26.1м. минерализация 3.6г/л.

Климатические условия

Бельковское сельское поселение находится в зоне  умеренно-континентального климата, которая характеризуется относительно холодной, продолжительной, снежной зимой и коротким умеренно теплым летом. Для территории характерна среднегодовая температура воздуха - +6С, наиболее теплым месяцем является июль - +20С, наиболее холодными январь  (около-13.7С). Абсолютный максимум температур - +32С, абсолютный минимум достигает - 35С. Всего в год выпадает около 550-650 мм. осадков. Относительная влажность воздуха зимой достигает 70% и снижается до 66% в летний период. Ветровой режим на территории поселения характеризуется следующими особенностями.  Господствуют ветры юго-западного и южного направлений. Средняя скорость ветра зимой - 6 м/с, а летом- 4 м/с.

2.2. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов, расположенных на территории Бельковского сельского поселения являются подземные воды. Подземные воды безнапорные. Подземные воды приурочены к  четвертичным отложениям. Водоносный слой залегает на глубине 85-123 м, воды горизонта хлоридные кальциевые. Минерализация составляет 3,6 г/л, общая жесткость 5-7 мг/л - экв/м3. Дебет скважин от 10 до 30 м3/час.

Система водоснабжения имеется в  населенных пунктах- д.Бельково, д.Латышово, д.Поспехово, д.Сосновка,  с.Троица,  д.Конница,  д.Киричата,  д.Гора д. Марково,  д.Сокерино,  с.Согра,  д.Осипино,  д.Андрианово.

Схема водоснабжения представлена водозаборными скважинами, водонапорными башнями и водопроводной сетью тупикового типа.

Водозабор д.Бельково состоит из 1-ой скважины, водонапорная башня находится рядом со скважиной, протяженность сети -    1.3   км.

Водозабор д.Латышово состоит из 1-ой скважины, 1-ой водонапорной башни, которая находится рядом со скважиной, протяженность сети – 1,5 км.

Водозабор д.Поспехово состоит из 1-ой скважины, 1-ой водонапорной башни, которая расположена рядом со скважиной, протяженность сети – 1,8 км.

Водозабор в д.Сосновка  состоит из 1-ой скважины, протяженность сети 1.5 км

Водозабор в с.Троица состоит из 1-ой скважины, 1-ой водонапорной башни, которая расположена рядом со скважиной,  протяженность сети 1.0км.

Водозабор в д.Конница состоит из 1-ой скважины, 1-ой водонапорной башни, которая расположена рядом со скважиной,  протяженность сети 2.0км.

Водозабор в д.Киричата состоит из 1-ой скважины, 1-ой водонапорной башни, которая расположена рядом со скважиной,  протяженность сети 1.0км

Водозабор в д.Гора состоит из 1-ой скважины, 1-ой водонапорной башни, которая расположена рядом со скважиной,  протяженность сети 0.8 км

Водозабор в д.Марково состоит из 1-ой скважины, 1-ой водонапорной башни, которая расположена рядом со скважиной,  протяженность сети 3,5 км.

Водозабор в д.Сокерино состоит из 1-ой скважины, 1-ой водонапорной башни, которая расположена рядом со скважиной,  протяженность сети 1,5 км.

Водозабор в с.Согра состоит из 1-ой скважины, 1-ой водонапорной башни, которая расположена рядом со скважиной,  протяженность сети 1,5 км.

Водозабор в д.Осипино состоит из 1-ой скважины, 1-ой водонапорной башни, которая расположена рядом со скважиной,  протяженность сети 2,5 км.

Водозабор в состоит из 1-ой скважины, 1-ой водонапорной башни, которая расположена рядом со скважиной,  протяженность сети 2,2 км.

Подача воды остальному населению Бельковского сельского поселения, которое не охвачено системой водоснабжения, осуществляется колодцами и каптированными родниками, которые находятся на территориях домовладений.

Главной целью должно стать обеспечение населения Бельковского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

2.3. Анализ текущего состояния систем водоотведения

На территории Бельковского сельского поселения действует выгребная система канализации. Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках, т.е. практически весь объем сточных вод сбрасывается на рельеф.

2.4. Анализ текущего состояния систем газоснабжения

Газоснабжение Бельковского сельского поселения осуществляется баллонным газом.

2.5. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

В соответствии с требованиями Закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ на территории МО «Бельковское сельское поселение» осуществляется санитарная очистка территорий.

Уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту улиц, дорог. Зимой осуществляются наиболее трудоемкие работы по удалению свежевыпавшего снега, борьбе с гололедом и предотвращению снежно-ледяных образований.

Одной из острейших проблем на сегодняшний день является сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО).

Существующая на территории сельского поселения свалка не соответствует установленным требованиям, предъявляемым к подобным объектам.

Иногда наблюдается образование несанкционированных свалок.

Остается острейшей проблемой появление несанкционированных свалок в местах бывших колхозных ферм, зернотоков, других производственных помещений, которые разбираются, и вывозится только пригодный для дальнейшего использования материал.

Объемы накопления  ТБО

Таблица №3

| Наименование показателя | Накопление ТБО, куб. м в год |
| --- | --- |
|  | 2016год | 2031 год |
| Твердые бытовые отходы | 2229 | 2252 |

Предприятий, занимающихся сбором и вторичной переработкой отходов, на территории сельского поселения нет.

2.6. Анализ текущего состояния системы электроснабжения

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является ОАО «МРСК Центра». Электроснабжение осуществляется от подстанций 110 и 35 кВ. Далее фидера 10кВ расходятся к населенным пунктам.

Альтернативный источник энергоснабжения в Бельковском сельском поселении отсутствует.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЕЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Предполагается значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

1. В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

- рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

В программе отражены стратегические направления развития поселения, основной целью которых является резервирование территорий для их перспективного освоения. В современных рыночных условиях выполнение проектных предложений зависит от множества факторов, поэтому если их реализация в период расчетного срока не будет проведена, то предложения следует рассматривать как стратегические на дальнейшую перспективу жизнедеятельности поселения.

Предполагается, что в период расчетного срока Генерального плана агропромышленный комплекс будет оставаться основным направлением экономического развития муниципального образования. Благоприятные агроклиматические ресурсы, наличие сельскохозяйственных земель, реализация государственных программ будут способствовать развитию сельского хозяйства на территории муниципального образования, основные ресурсы перспективного развития поселения:

-выгодное экономико – географическое положение для создания новых производственных и жилых зон,

-наличие свободных площадок для нового строительства,

-постоянно развивающийся рынок услуг.

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие - установления высоких стандартов качества жизни населения, необходимо эффективное использование этих преимуществ.

В целях оказания безработным гражданам содействия в развитии предпринимательства, развития ЛПХ и самостоятельной занятости, их адаптации к условиям рынка труда, должна быть продолжена работа по созданию условий для расширения возможностей их деятельности в сфере малого и среднего бизнеса. Содействие развитию ЛПХ, предпринимательства предполагает методическую, практическую и финансовую поддержку предпринимательской инициативы конкретного человека, изъявившему желание организовать собственное дело.  Расчет потребности в учреждениях физической культуры и спорта выполнен согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры от 19 октября 1999 г.

Обеспечение организации социально-культурного обслуживания населения является полномочием органов местного самоуправления сельского поселения в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п. 10 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Норматив обеспеченности бытовым обслуживанием носит ориентировочный характер, так как реальные потребности рыночного общества, как правило, его существенно превышают. Необеспеченность даже нормативного минимума по площадям объектов торговли свидетельствует о резерве для развития данного направления для мелких предпринимателей.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Бельковского сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бельковского сельского  поселения на 2016-2031 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

4.1. Мероприятия по развитию объектов водоснабжения:

Основными водопотребителями  Бельковского сельского поселения являются население, сельскохозяйственные  и  промышленные предприятия.

Расходы воды на производственные нужды сельскохозяйственных предприятий определяются на основании технологических данных. В настоящее время все сельскохозяйственные предприятия имеют свои артезианские скважины.

В связи  с имеющимися различиями  в направлениях  дальнейшего развития сельских населенных пунктов, настоящим Проектом предлагается обеспечить централизованной системой водоснабжения всех потребителей в д.Бельково, д.Латышово, д. Гора, д. Подволочье,.  В этих населенных пунктах планируется реконструкция системы водоснабжения с заменой существующих сетей, выработавших срок эксплуатации,  а также строительство новых участков сетей в зонах перспективной жилой застройки.

В д.Андрианово, с.Согра, д. Осипино, с.Троица, д.Марково д. Киричата, д. Конница, д. Поспехово, д. Сокерино, д. Сосновка проектом предлагается до 2031г провести капитальный ремонт существующих водопроводных систем. В остальных населенных пунктах в проектируемый период строительство систем  централизованного водоснабжения не предполагается.

Таблица             Характеристика объектов водоснабжения Бельковского сельского поселения

| № | Наименование населенного пункта | Производительность водозабора проектная/фактическая м3/сут | Характеристика оборудования (насосы) | Данные о водонапорных башнях: | Данные о водопроводных сетях: | Наличие утвержденных зоны санитарной охраны I-III поясов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | емкость бака, м3 | высота ствола, м | диаметр, мм | общая протяженность, км |  |
| 1 | д.Андрианово | 25/15 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 15 | 12 | 50 | 2,2 | нет |
| 2 | д. Бельково | 25/15 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 15 | 12 | 50 | 1,3 | нет |
| 3 | д. Гора | 25/15 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 15 | 12 | 100 | 0,8 | нет |
| 4 | д. Киричата | 25/15 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 15 | 12 | 50 | 1,0 | нет |
| 5 | д. Конница | 25/15 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 15 | 12 | 50 | 2,0 | нет |
| 6 | д.Латышово | 25/15 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 15 | 12 | 50 | 1,5 | нет |
| 7 | д. Марково | 25/15 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 15 | 12 | 50 | 3,5 | нет |
| 8 | д. Осипино | 50/20 | ЭЦВ 6-10-110 | 15 | 12 | 50 | 2,5 | нет |
| 9 | д. Подволочье | 25/15 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 15 | 12 | 50 | 0,5 | нет |
| 10 | д. Поспехово | 25/15 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 15 | 12 | 50 | 1,8 | нет |
| 11 | д. Сокерино | 25/15 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 15 | 12 | 50 | 1,5 | нет |
| 12 | д. Сосновка | 25/15 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 15 | 12 | 50 | 1,5 | нет |
| 13 | с. Согра | 25/15 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 15 | 12 | 50 | 1,5 | нет |
| 14 | с. Троица | 25/15 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 15 | 12 | 100 | 1,0 | нет |

При расчёте потребности воды на хозяйственно – бытовые нужды населения на расчетный срок принимались удельные нормы для сельских населенных пунктов в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с коэффициентом суточной неравномерности - 1,3, с учётом благоустройства застройки, а также с учётом климатических условий (таблица 8.1.2). Расход воды в общественных зданиях включен в удельные нормы водопотребления.

Предполагается, что к 2031 году жилой сектор будет на 100% оборудован водонагревателями и внутренним водопроводом. В соответствии с данным предположением удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя  составит 160 л/сут.

Таблица  Расчет суточного водопотребления населенных пунктов Бельковского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Численность населения | Расчетное водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  | 2011г | 2016г | 2031г | 2011г | 2016г | 2031г |
| д. Бельково | 121 | 161 | 102 | 34,0 | 32,9 | 28,7 |
| д. Латышово | 156 | 155 | 131 | 43,8 | 42,4 | 36,8 |
| с. Согра | 160 | 154 | 134 | 45,0 | 43,6 | 37,7 |
| д. Осипино | 117 | 141 | 98 | 32,9 | 31,8 | 27,5 |
| д. Троица | 77 | 77 | 65 | 21,6 | 21,1 | 18,3 |
| д. Марково | 98 | 108 | 82 | 27,5 | 26,7 | 23,0 |

В расчет включены неучтенные расходы (10%), полив территории и зеленых насаждений (50 л/чел).

Предуматриваем следующие мероприятия по развитию водоснабжения Бельковского сельского поселения: реконструкция сетей водоснабжения в д.Осипино для приведения их в нормативное состояние.

- до 2025г. провести  реконструкцию существующих водопроводных сетей в д. Осипино;

- до 2025г. организовать зоны санитарной охраны существующих водозаборов в составе трех поясов;

- до 2031г. в целях рационального расходования питьевой воды в жилом секторе провести  установку водомерных устройств;

- до 2031 г. провести реконструкцию и модернизацию действующих сетей и сооружений водоснабжения д.Бельково, д.Латышово, с.Согра, д. Осипино, с.Троица, д.Марково, д.Андрианово, д. Гора, д. Киричата, д. Конница, д. Подволочье, д. Поспехово, д. Сокерино, д. Сосновка;

- до 2031 г. оборудовать водопроводные сети пожарными гидрантами в соответствии со СНиП 2.04.02-84;

- до 2031 г. внедрить высокоэффективные технологии и материалы при строительстве, капитальном ремонте и обслуживании водопроводных сетей.

4.2.Мероприятия по развитию объектов газоснабжения:

Програмой предусматривается на расчетный срок 100% газификация всего населения МО «Бельковское сельское поселение».

4.3.Мероприятия по развитию системы электроснабжения.

Существующее положение

В соответствии со схемой электроснабжения Костромской области, электроснабжение на территории Бельковского сельского поселения осуществляется от подстанций 110 и 35 кВ. Далее фидера 10 кВ расходятся к населенным пунктам по всей территории поселения.

Таблица 8.4.1 Сведения об основных линиях электропередач

| № п/п | Вид объекта (участок) | Напряжение (Кв) | Протяженность (км)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-110 кВ Павино-Вохма | 110 | 32,1 |
| 2 | ВЛ-110 кВ Вохма-Никола | 110 | 16,1 |
| 3 | ВЛ-35 кВ Вохма-Боговарово-1 | 35 | 6,7 |
| 4 | ВЛ-35 кВ Вохма-Боговарово-2 | 35 | 6,7 |
| 5 | ВЛ-35 кВ Вохма-Лапшино-Спас-Талица | 35 | 57,4 |
| 6 | ВЛ-35 кВ Заветлужье-Хорошая | 35 | 14,2 |
| 7 | ВЛ-35 кВ Павино-Хорошая | 35 | 3,4 |
| * Протяженность ЛЭП по данным межевания, проведенного в 2005-2006 г.г. |

Проектные предложения

Схемой территориального планирования Вохомского муниципального района рекомендуется на территории Вохомского района провести замену трансформаторных подстанций.

Основной задачей развития электрических сетей в районе является обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения сельских потребителей при снижении электроемкости производства продукции и создание комфортных социально-бытовых условий жизни. Схемой территориального планирования района предусмотрены следующие мероприятия в области развития электрических сетей:

1. Обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией сельского населения и других потребителей, расположенных в районе;

2. Повышение качества потребляемой в районе электроэнергии.

Потребители электроэнергии в Вохомском муниципальном районе являются потребителями третьей категории, допускающие согласно п.1.2.21 ПУЭ перерывы в электроснабжении, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, продолжительностью до 1 суток. При возникновении реально такой ситуации, особенно в условиях зимних отрицательных температур воздуха, многие объекты жизнеобеспечения деревень и поселков могут быть выведены из строя, так как не имеют резервного электроснабжения.

Поэтому первостепенной задачей для всех коммунальных служб, объектов здравоохранения, водоснабжения, теплоснабжения, хозяйствующих объектов должно быть принятие мер по повышению надежности электроснабжения объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

Второе перспективное направление — это электробезопасность электроустановок. Необходимо в населенных пунктах менять металлические трансформаторные подстанции на более безопасные и надежные в плане электроснабжения, закрытые ТП. Прикосновение, даже случайное, к металлическому корпусу КТП может стать смертельно опасным для людей и домашних животных в случае повреждения элементов внутри КТП. Тоже можно сказать и о воздушных линиях электропередач. Электрические сети должны стать максимально безопасными для окружающих.

Вопросы реконструкции и ремонта существующих центров питания на перспективу и строительство новых источников энергии решаются по техническим условиям и разработкам специализированных организаций.

4.4.Мероприятия по развитию системы сбора твердых бытовых отходов:

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению твердых бытовых отходов (ТБО) являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемых транспортом специализированных организаций, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода.

Нормы накопления ТБО для жилого сектора на территории Бельковского сельского поселения не установлены. Согласно ГОСТ  Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» норма накопления на одного человека проживающего в сельской местности составляет 1,068 м3 отходов в год, в том числе 5% крупногабаритных отходов (КГО).

Расчет объема отходов, образующихся от объектов социально-бытового назначения сельского поселения, на 2011г представлен в таблице 8.3.1.

Согласно справочнику «Санитарная очистка и уборка населенных мест» изданному Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, норма накопления твердых бытовых отходов имеет тенденцию к росту по объему на 0,5-1,5% в год. Для расчетов использовалась средняя цифра – рост на 1% в год. К 2016 году общее накопления ТБО увеличится на 5,1%, к 2031 году – на 22%. Расчет объемов общего накопления ТБО и КГО на все сельское поселение представлен в таблице 8.3.1.

Таблица 8.3.1. Расчет объемов образования ТБО от объектов социально-бытового назначения Бельковского сельского поселения

| Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность | Норма накопления ТБО, м3/год* | Объем накопления ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школы | учащихся | 50 | 0,12 | 6,0 |
| Детские сады | воспитанников | 24 | 0,4 | 9,6 |
| ФП, амбулатория | посещений/год | 18673 | 0,001 | 18,673 |
| Учреждения культуры | мест | 150 | 0,18 | 27 |
| Магазины | м2 торг. площ. | 426 | 0,77 | 328,02 |
| Всего: |  |  |  | 389,3 |

* - «Санитарная очистка и уборка населенных мест». Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. М. 2005 г.

Таблица 8.3.2. Объемы накопления ТБО и КГО Бельковского сельского поселения от жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения на период до 2031г

| Наименование показателя | Накопление ТБО в год, м3 |
| --- | --- |
|  | 2011 г | 2016 г | 2031 г |
| от жилищного фонда | 1804,9 | 1839,7 | 1850,5 |
| от объектов социально-бытового назначения | 484,4 | 389,3 | 591,0 |
| Всего: | 2289,3 | 2229,0 | 2441,5 |
| в т.ч. крупногабаритные отходы | 114,5 | 117,4 | 122,1 |

Сбор и вывоз ТБО в сельском поселении осуществляется жителями и хозяйствующими организациями своими средствами на площадки временного хранения ТБО расположенные около населенных пунктов.

Уборка территории

Основная задача летней уборки дорожных покрытий заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог. Эти загрязнения являются источником повышенной запыленности воздуха, а при неблагоприятных климатических условиях (дождь, туман) способствуют возникновению скользкости, что сказывается на безопасности движения. К основным операциям летней уборки относятся: подметание дорожных покрытий, мойка дорожных покрытий, полив дорожных покрытий.

Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является обеспечение нормальной работы транспорта и движения пешеходов. Уборка дорожного покрытия зимой трудоемка. Уборка улиц зимой состоит из следующих работ: своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега и борьбы с образованием уплотненной корки; ликвидации гололедов и борьбы со скользкостью покрытий улиц.

Проектные предложения

В соответствии со статьей 8 (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) «Об отходах производства и потребления»  к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Для сбора ТБО предлагается использовать контейнерную систему, с использованием стандартных несменяемых контейнеров 0,75 м3, как наиболее технологичную, гибкую и удобную для населения. Вывоз отходов предполагается осуществлять на санкционированные места компостирования ТБО, которые необходимо привести в соответствие с требованиями законодательства.

Для сбора ТБО и КГО необходимо организовать контейнерные площадки. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, учебных, детских школьных учреждений, мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20, но не более 100м. Площадки должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными насаждениями.

Вопросы обеспечение техникой летней и зимней уборки, для вывоза ТБО и КГО, периодичности уборки и вывоза отходов, размещение контейнеров и принципиальная схема обезвреживания отходов раскрываются в генеральной схеме санитарной очистки.

Проектом предлагается:

- до 2025 г. организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы (несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3);

- до 2025 г. организовать контейнерные площадки для сбора ТБО;

- к расчетному сроку обеспечить 100% охват населения системой сбора и утилизации ТБО и КГО.

4.5. Мероприятия  по развитию систем водоотведения:

Существующее положение. В настоящее время в Бельковском сельском поселении система централизованной канализации отсутствует. Население использует выгребные ямы, не соответствующие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (не водонепроницаемые), что систематически загрязняет водоносные горизонты. Вывоз ЖБО осуществляется по заявкам населения, учреждений и организаций спецтехникой, принадлежащей предприятиям, расположенным в п. Вохма.

Проектные предложения.

Настоящим Проектом предлагается обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующими современным санитарно-гигиеническим нормам. Вывоз ЖБО производить по заявкам, но не реже одного раза в полгода. Для стоков социально значимых объектов предлагается устройство локальных очистных сооружений с обеспечением степени очистки, отвечающей нормативным требованиям.

Для существующих сельскохозяйственных предприятий рекомендуется строительство собственных локальных канализационных очистных сооружений с обустройством санитарно-защитной зоны.  Показатели по очистке сточных вод должны соответствовать перечню рыбохозяйственных нормативов.

Проектом предлагается:

- до 2031 г. обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам;

- до 2031 г. обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО;

- вывоз ЖБО производить по заявкам, но не реже одного раза в полгода;

- до 2031 г. строительство локальных очистных сооружений на полную биологическую очистку для объектов социально-бытового назначения в д.Бельково, д.Латышово, с.Согра, д. Осипино, с.Троица, д.Марково.

6.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования мероприятий программы за счет бюджета Бельковского сельского поселения и иных источников в 2016-2031 годах составит 42878 тыс. рублей, в том числе:

Таблица

| мероприятия | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-31 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электроснабжение | 40 | 100 | 130 | 150 | 200 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 2340 |
| водоснабжение | 5 | 10 | 10 | 10 | 100 | 20 | 20 | 5000 | 5000 | 10000 | 5000 | 15000 | 40175 |
| утилизация ТБО | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 138 |
| газоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| водоотведение | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 100 | 225 |
| Итого | 47 | 118 | 150 | 173 | 315 | 255 | 240 | 5220 | 5220 | 10230 | 5270 | 15650 | 42878 |

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Управление реализацией Программы осуществляет администрация Бельковского сельского поселения.

В состав рабочей группы включены:

Глава администрации Бельковского сельского поселения, основной функцией которого является координация деятельности органов местного самоуправления (Администрации поселения) по реализации Программы в рамках своих полномочий;

• Совет депутатов Бельковского сельского поселения, основными функциями которого является принятие Программы, утверждение отчетов о ее исполнении и контроль за ее исполнением; утверждение бюджета поселения и отчета о его исполнении на очередной финансовый год с учетом объема финансирования, необходимого на реализацию Программы;

• Администрация Бельковского сельского поселения, основной функцией которой является разработка проекта Программы, а так же разработка проекта местного бюджета, а также включение в проект бюджета денежных средств на реализацию Программы в соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год, учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год;

• руководители ресурсоснабжающих организаций как лица, ответственные за реализацию мероприятий в рамках оказываемого вида услуги (электроснабжение, водоснабжение, водоотведения, газоснабжения, утилизация ТБО).

План-график работ по реализации Программы представлен в таблице.

Необходимо отметить, что подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы должна осуществляться в 2016 году.

Сроки реализации инвестиционных программ, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Бельковского сельского поселения.

Таблица

План-график работ по реализации Программы

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Администрация Бельковского сельского поселения | 2016 год |
| 2 | Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Ресурсоснабжающие организации Бельковского сельского поселения | 3 месяца с момента получения от Администрации поселения утвержденных технических заданий |
| 3 | Организация разработки и утверждения тарифов на жилищно-коммунальные услуги |  | Ежегодно |
| 4 | Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового плана Программы на очередной финансовый год | Администрация Бельковского сельского поселения | Ежегодно (3-4 квартал текущего года) |
| 5 | Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных программ, разработанных на основе технических заданий Программы комплексного развития) и достижении основных показателей Программы (в случае согласования предоставления информации с Администрацией поселения ) | Ресурсоснабжающие организации Бельковского сельского поселения | Ежегодно в 1 квартале текущего года |
| 6 | Подготовка доклада об исполнении Программы на основе аналитической информации, представленной ресурсоснабжающими организациями поселка | Администрация Бельковского сельского поселения | Ежегодно в 1 квартале текущего года |
| 7 | Проведение публичных слушаний с заслушиванием доклада о реализации мероприятий и достижении основных показателей Программы | Глава администрации Бельковского сельского поселения | Ежегодно в 1 квартале текущего года |
| 8 | Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. | Администрация Бельковского сельского поселения | В соответствии с требованиями законодательства |
| 9 | Внесение изменений в Программу. Изменения вносятся и утверждаются Советом депутатов | Депутаты Совета депутатов | По мере необходимости |
| 10 | Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы | Депутаты Совета депутатов | На постоянной основе |
| 11 | Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы | Администрация Бельковского сельского поселения | По мере необходимости |

Целью мониторинга Программы Бельковского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры Бельковского сельского поселения

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:

1. Подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы ресурсоснабжающими организациями в адрес Администрации Бельковского сельского поселения.

2. Проведение депутатами  собрания совещаний с заслушиванием отчета о ходе реализации технических мероприятий и достижении основных показателей Программы (отчет об исполнении Программы), подготовленного Администрацией Бельковского сельского поселения и презентуемый Главой администрации Бельковского сельского поселения.

3. Направление данного отчета в адрес Совета депутатов на рассмотрение и утверждение. Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.

Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.

На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Корректировка может производиться не реже одного раза в полгода.

Решение о корректировке Программы принимается депутатами  Совета депутатов Бельковского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета об исполнении Программы.